Urząd Gminy                                                                                         Poraj dnia  26.09.2012 r.

42-360 Poraj

Ul. Jasna 21

Dot. przetargu na „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej –kompleks rekreacyjno- sportowo- kulturalny w Poraju.

Wyjaśnienie treści SIWZ  Nr.GK.271.19.2012

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Pytania:

- Zamawiający w dokumentacji projektowej „Projekt Wykonawczy” podaje parametry bieżni. W punkcie 12 tabeli z parametrami zamawiający błędnie podaje wymaganą wartość dla mrozoodporności. Zamawiający wymaga: ≥ 0,80 a powinno być ≤ 0,80. Proszę o sprostowanie.

Odp. W dokumentacji projektowej zostały błędnie podane wymagania co do mrozoodporności nawierzchni, właściwy zapis to ≤ 0,80.

- Proszę o szczegółowe informacje dotyczące budynku – zaplecza garderobianego i WC o wymiarach 15,54 x 5,54 m. Informacje, które znajdują się w specyfikacji są bardzo powierzchowne i brakuje opisu technicznego z podziałem budynku na strefy.

Odp. Zamawiający załączył szczegółowy opis adaptacji budynku socjalnego zaplecza sportowego wraz z rysunkami.

- Sceno-widownia. Proszę doprecyzować elementy konstrukcyjne sceny i widowni oraz zadaszenia. Brak rysunków technicznych.

Odp.  Elementy konstrukcji oraz wyposażenia sceny:

- Podest SCA-01 wymiary podestu 2mx1m, blat czarny – 60 szt.

- Nogi teleskopowe TL do podestów – regulowana wysokość od 1 do 1,8m – 4szt/podest

- Schody SPS-01-7 o wysokości regulowanej w zakresie 1m do 1,8m – 2 szt.

- Barierka aluminiowa gięta do podestów SBA05 o długości 2m – 6 szt.

- Zadaszenie dwuspadowe GR 12,5m x 10m ze ściankami zabezpieczającymi ściany boczne i ścianę tylną – 1 kpl.

- Zestaw nagłośnienia scenicznego – 1 kpl

- Zestaw oświetlenia scenicznego – 1 kpl

- podest SCA-01

Modułowy podest sceniczny w standardowym rozmiarze 2m x 1m, budowany na bazie lekkiego, specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego, za pomocą którego łączymy ze sobą podesty w kształt który chcemy uzyskać. Podest daje możliwość zamocowania do niego  różnego rodzaju akcesoriów, w tym: kostki samopoziomujące, uchwyty barierek, uchwyty schodów czy kostki montażowe, na których możemy zawiesić kotary maskujące lub banery reklamowe.

Blat podestu wykonany jest ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą anty-poślizgową, w kolorze czarnym. Podest może być osadzony na nogach stałych lub teleskopowych, które pozwalają na płynną i precyzyjną regulację w 5 różnych zakresach wysokości. Zastosowanie podstawy nóg (stopy z tworzywa gumowego) umożliwia statyczne umiejscowienie podestu.

Jego konstrukcja sprawia, że przystosowany jest do montażu na zewnątrz przy bardzo zróżnicowanym terenie jak i wewnątrz budynków, hal widowiskowych, teatrów itp.

Parametry:

Dopuszczalne obciążenie: min. 900kg/m2

Grubość sklejki blatu: min. 15mm

Waga podestu: max. 45kg

- nogi teleskopowe TL-10 do podestów

Nogi teleskopowe umożliwiają płynną regulację wysokości podestu w podanym zakresie   (od Hmin do Hmax).

Parametry:

Hmin – 1000mm

Hmax – 1800mm

Waga – 3,9 kg

- schody SPS-01-7 – 2 szt.

- barierka aluminiowa gięta 2m SBA 05 – 6szt.

- zadaszenie dwuspadowe GR 12,5x10+ścianki zabezpieczające na ściany boczne i ścianę tylną

Całość wykonana w oparciu o lekkie kratownice Qadrosystem 390 HD3 (grubość ścianki 3mm). Poszycie dachu wykonane z materiału PCV. Siatki boczne wykonane z materiału przepuszczającego powietrze, zabezpieczające scenę przed wpływami czynników atmosferycznych takich jak na przykład deszcz bądź śnieg. Zarówno siatki boczne jak              i poszycie dachu posiadają atesty trudnopalności.

- zestaw nagłośnienia scenicznego

| L.p. | Wyszczególnie | Ilość (szt.) | Charakterysyka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System wokalowy | 2 | Odbiornik Pasmo 24 MHz: 960 wybieranych częstotliwości na pasmo Solidna, metalowa obudowa Możliwość zamontowania sprzętu do racka Odłączane anteny ćwierć-falowe Wyjścia audio1/4” i XLS Blokady zasilania i częstotliwości w nadajniku i odbiorniku Regulacja głośności z tyłu odbiornika Podświetlany wyświetlacz LCD Wskaźniki LED sygnału w.cz. i audio Obudowa: galwanizowana stal Czułość: typowo –105 dBm dla 12 dB SINAD Poziom wyjściowy audio: (w odniesieniu do dewiacji ±38 kHz sygnałem 1 kHz): gniazdo XLR (obciążenie 600 omów): +7 dBV (linia), –13 dBV (mikrofon) gniazdo 1/4” (obciążone 3 kiloomy): –2 dBV Czułość: > typowo 70 dB Zasilanie: 12–18 V=/150mA, z zewnętrznego zasilacza Nadajnik Chwilowe podświetlenie wyświetlacza LCD Blokada częstotliwości i zasilacza Wyciszanie Transmisja stanu baterii (tonem pilotującym) Zasięg roboczy min. 100m Poziom wejściowy audio: +2 dBV przy min. ustawieniu wzmocnienia Obudowa: Rękojeść i osłona baterii z wytłaczanego ABS Zasilanie: 2 baterie alkaliczne lub akumulatorki Pasmo przenoszenia: 50 - 15,000 Hz Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (jednokierunkowa) |
|  | Wzmacniacz | 1 | Cyfrowy wzmacniacz czterokanałowy Moc - 4x 500W @ 4 Ohm, 4x 250W @ 8 Ohms Wejścia :XLR Wyjścia: Speakon |
|  | Komplet okablowania | 1 | Wykonane na przewodach do zastosowań estradowych i wtykach wysokiej jakości: Przewód 2x2,5mm 2x0,22mm 2xNL2FC 15mx4 Przewód 2x2,5mm 2x0,22mm 2xNL2FC 10mx3 Przewód sygnałowy 2x0,22mm NC3MX-NC3FX 1mx4 Przewód sygnałowy 2x0,22mm NC3MX-NC3FX 5mx2 |
|  | Kabel wieloparowy | 1 | Wykonane na przewodach do zastosowań estradowych i wtykach wysokiej jakości: Połączenia wtyków powinny być lutowane. Na bębnie Długość min.30 m min. 24 wejść min. 8 wyjść |
|  | Analogowa konsola mikserska | 1 | Wielofunkcyjna konsoleta mikserska. 22 kanały mono, 2 kanały stereo, 6AUX, 4-stopniowa korekcja barwy z 2 przestrajanymi środkami, matryca 7x4, wyjścia LR oraz Mono Wyjścia direct out: Na każdym kanale mikrofonowo-liniowym Gniazda insertowe: Na każdym kanale + inserty LR na sumie wyjść+ inserty grup Wysyłka AUX: 6 AUX pracujące w przełączanych trybach przed tłumikiem lub po tłumiku Grupy: 4 z wyjściami XLR Matryca: 4x7 Filtr dolnozaporowy: 100Hz, nachylenie: 12dB/oktawę Korekcja barwy: 4-stopniowa korekcja barwy z 2 korektorami parametrycznymi naczęstotliwościach: 60Hz, 12kHz, a także 2 przestrajane środkoweczęstotliwość w zakresie od 35Hz do 1 kH i od 500Hz do 15kHz. Podbicie lub obcięcie wybranej częstotliwości w zakresie +/-15dB. Włącznik korekcji barwy w każdym kanale. Zasilanie Phantom: +48V, indywidualnie załączane dla każdego kanału Wyjścia: 2 x out (XLR), mono out (XLR), 6 wyjść AUX, 4 wyjścia grup (XLR), para wyjść monitor, wyjścia 2TRK OUT, wyjście słuchawkowe Możliwość połączenia 2 mikserów: Specjalny system link (opcja) umożliwiający pełną integrację kompatybilnych mikserów łącznie z AUX’ami jako jeden spójny system mikserski Wskaźniki: 4-ledowe wskaźniki każdego kanału, grup oraz sumy wyjść. 2 x 12- poziomowe wskaźniki główne Pasmo przenoszenia: 20Hz-50kHz (+/- 0.5dB) Zniekształcenia THD przy =14dBU 1kHz: <0,003% Gniazdo na lampkę: 2 gniazda 4pin XLR |
|  | Kolumna pełnopasmowa | 2 | Kolumna pełnopasmowa wyposażona w dwa neodymowe przetworniki 12” z aluminiowym koszem cewką 2,5 i głośnikiem wysokotonowym o średnicy wylotu 1” i cewce 1,75”. Ruchomy uchwyt na statyw +/- 18 stopni, dwie rączki transportowe ,obudowa wykonana ze sklejki. Głośniki z przedniej strony powinny być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną. Zakres pracy:50Hz-20kH1z Moc AES:600W Moc muzyczna:1000W Skuteczność SPL:102dB (1W/1m) Impedancja:4 Ohm |
|  | Kolumna niskotonowa | 2 | Kolumna niskotonowa wyposażona w jeden głośnik 18” z aluminiowym koszem i cewką 4” ,obudowa typu bass- eflex wykonana ze sklejki zakres pracy: 35Hz – 140Hz moc RMS: 990W skuteczność: 102,5dB Impedancja:4 Ohm kolumna powinna a posiadać rączki umożliwiające ich przenoszenie oraz uchwyt na statyw. głośniki z przedniej strony powinny być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną. |
|  | Kolumna monitorowa | 2 | Kolumna monitorowa wyposażona w jeden przetworniki 12” z aluminiowym koszem cewką 2,5 i głośnikiem wysokotonowym o średnicy wylotu 1” i cewce 1”. Uchwyt na statyw , rączka transportowa ,obudowa wykonana ze sklejki. Głośniki z przedniej strony powinny być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną. Zakres pracy:65Hz-18kH1z Moc AES:300W Moc muzyczna:600W Skuteczność SPL:98,5dB (1W/1m) Impedancja:8 Ohm |
|  | Kolumna monitorowa | 1 | Kolumna monitorowa wyposażona w jeden przetworniki 15” z aluminiowym koszem cewką 2,5 i głośnikiem wysokotonowym o średnicy wylotu 1” i cewce 1,5”. Uchwyt na statyw , rączka transportowa ,obudowa wykonana ze sklejki. Głośniki z przedniej strony powinny być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną. Zakres pracy:55Hz-18kH1z Moc AES:300W Moc muzyczna:600W Skuteczność SPL:99,dB (1W/1m) Impedancja:8 Ohm |
|  | Procesor głośnikowy | 1 | Parametry techniczne Wejścia i wyjścia 2 wejścia 6 wyjść Impedancja wejściowa: >10k Ohm Impedancja wyjściowa: 50 Ohm Maksymalny poziom: +20dBu Typ: Elektronicznie zbalansowane Właściwości audio Pasmo przenoszenia: +/- 0.1dB (20Hz do 30kHz) Zakres dynamiki: 115dB (średnia nieważona) CMMR: > 60dB (50 do 10kHz) Przesłuchy międzykanałowe (Crosstalk): < -100dB Zniekształcenie: 0.002% (1kHz @+4dBu) Cyfrowe właściwości audio Procesor: 40-bitowy Częstotliwość próbkowania: 96kHz Przetwornik analogowy: 24-bitowy Czas propagacji sygnału od wejścia do wyjścia: 1.5ms Panel frontowy Wyświetlacz: LCD 2 x 16 znaków Miernik poziomu sygnału: 5-segmentowy LED Przyciski: przyciski „Mute”/ „Channel” przyciski „Menu” głównego Przycisk przewijania: koło obrotowe (enkoder) Złącza Wejścia analogowe: 3-pinowe żeńskie XLR Wyjścia analogowe: 3-pinowe męskie XLR RS-232: żeńskie DB-9 USB: Typ B Zasilanie: Standardowe gniazdo IEC Ogólne Zasilanie: 90-240 VAC (50-60Hz) |
|  | Wzmacniacz mocy | 1 | Cyfrowy wzmacniacz mocy dwukanałowy Zasilacz impulsowy z wyborem napięcia zasilania 115/230V i możliwością pracy do 290V Pełna kontrola parametrów na wskaźnikach w panelu czołowym Gniazda wyjściowe Neutrik© Speakon© Symetryczne wejścia Neutrik© XLR-F z możliwością przekazania sygnału wejściowego do kolejnych wzmacniaczy za pomocą wyjść Neutrik© XLRM Odłączany kabel zasilania w standardzie złącz IEC 16A Konstrukcja modułowa Parametry : 2 x 360 W (8 ohm stereo), 2x700 W ( 4 ohm stereo), 1x 1400W (8 ohm w mostku) Impedancja wejściowa: 10 KΩ zbalansowana Czułość wejścia na 8 Ω: 1,34V / 4,76 dBu Gain 32 dB/ X40 Charakterystyka częstotliwości: 5 Hz-30 Hz (+/- 3dB) dla 1W@ 8Ω Współczynnik sygnału do szumu: > 113 dB/A (20-20K Hz A ważony) Przesłuchy: > 70 dB @ 1 KHz Szybkość narastania: 40 V / ms @ 8 Ω, filtr wejściowy ominięty Współczynnik tłumienia: > 5000 @ 100 Hz |
|  | Wzmacniacz mocy | 1 | Cyfrowy wzmacniacz mocy dwukanałowy Zasilacz impulsowy z wyborem napięcia zasilania 115/230V i możliwością pracy do 290V Pełna kontrola parametrów na wskaźnikach w panelu czołowym Gniazda wyjściowe Neutrik© Speakon© Symetryczne wejścia Neutrik© XLR-F z możliwością przekazania sygnału wejściowego do kolejnych wzmacniaczy za pomocą wyjść Neutrik© XLR-M Tłumiki poziomu wyjściowego o 12-sto stopniowej skali Odłączany kabel zasilania w standardzie złącz IEC 16A Konstrukcja modułowa Parametry : 2 x 900 W (8 ohm stereo), 2x1500 W ( 4 ohm stereo), 1x 3000W (8 ohm w mostku) Impedancja wejściowa: 10 KΩ zbalansowana Czułość wejścia na 8 Ω: 1,34V / 4,76 dBu Gain 32 dB/ X40 Charakterystyka częstotliwości: 5 Hz-30 Hz (+/- 3dB) dla 1W@ 8Ω Współczynnik sygnału do szumu: > 113 dB/A (20-20K Hz A ważony) Przesłuchy: > 70 dB @ 1 KHz Szybkość narastania: 40 V / ms @ 8 Ω, filtr wejściowy ominięty Współczynnik tłumienia: > 5000 @ 100 Hz |

- zestaw oświetlenia scenicznego

Inteligentny panel LED  x 6 sztuk

Inteligentny panel  led

Sterowanie grupami: (niezależnie od 1 do 8 bloków w grupie)

Ilość kanałów na grupę: 3 lub 6

Sterowanie: DMX 512, master-slave

Ilość kanałów: od 3 do 48 w zależności od konfiguracji

Tryb pracy: DMX, sound, auto

Zasilanie: 110V-220V AC,50 HzBezpiecznik T 1A / 220V

Pobór mocy: 70W

Sterownie dźwiękiem za pomocą wbudowanego mikrofonu

# Doświetlacz, 4xPAR-36, DMX

- DMX512 sterowanie za pomocą każdego kontrolera DMX

- zintegrowane reflektory: 4 PAR 36 120V/650W

- każda lampa jest indywidualnie podłączona do wewnętrznego terminala, zatem każda lampa może być włączana niezależnie

- wytrzymała obudowa

- dostarczany z przewodem silikonowym i wtyczką

- instalacja możliwa do konstrukcji aluminiowych jak i do sufitu

### Dane techniczne:

napięcie: 240V/50 Hz
mocy: 2600W
źródło światła: 4 x Par 36 120V/650W (DWE)
sterowanie: DMX
wymiary: 490 x 425 x 110 mm (DxSxW)
waga: 7 kg

Zamawiający dodatkowo w załączniku doprecyzował opis konstrukcyjny mocowania siedzisk widowni.

Podane wyżej modele oraz zdjęcia elementów sceny służą jedynie do celów poglądowych. Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia w ofertach elementów o równoważnych lub lepszych parametrach.

- Czy zamawiający jako nawierzchnię poliuretanową oczekuje technologii natrysk (SBR 11 mm_EPDM-2mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich nawierzchni poliuretanowych natryskowych pod warunkiem posiadania przez nie wszystkich dopuszczeń do stosowania tj. aprobatę techniczną zezwalającą na zastosowanie produktu na projektowanym kompleksie oraz atest higieniczny. Określenie parametrów w dokumentacji projektowej nie miało na celu wskazania producenta a jedynie uszczegółowienie parametrów produktu.

Uszczegółowienie treści SIWZ  Nr.GK.271.19.2012

Zamawiający dokonuje zmian w zakresie zamówienia w stosunku do dokumentacji technicznej zgodnie z zapisami przedmiarów robót, w szczególności:

Kącik szachowy:

- 1 stół zewnętrzny do gry w tenisa zamieniono na 1 stół zewnętrzny do gry w piłkarzyki

Stół betonowy z kruszywa na białym cemencie. Pole gry pomalowane farbami wysoce odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. Nogi oraz płytki wykonane z kruszywa na białym cemencie.

- 1 stół zewnętrzny do gry w szachy zamieniono na 1 stół zewnętrzny do gry                           w chińczyka(zmiana polega na zastosowaniu stołu z inną planszą)

Bieżnia lekkoatletyczna:

- zamawiający zgodnie z przedmiarem robót uwzględnia  dostawę i montaż 6 stanowisk bloków demontowalnych na liniach startowych na 100 i 200m wraz z kpl. bloków startowych(6 szt.)

Zamawiający dodatkowo uzupełnia przedmiotową dokumentację o:

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- projekt budowlany budynku socjalnego zaplecza sportowego(adaptacja),

- opis wraz z rysunkami ściany oporowej, mocowania siedzisk, trybuny oraz skateparku,

- warunki techniczne na wykonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej,

- warunki techniczne do wykonania rurociągu i przyłącza wodociągowego,

Pozostała  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje  należy  traktować jako integralną  część specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia.

Wójt Gminy Poraj

/-/  Łukasz Stachera