Urząd Gminy                                                                       Poraj dnia  13.09.2012 r.

42-360 Poraj

Ul. Jasna 21

Dot. przetargu na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska  Polskiego i  Zielone.

Wyjaśnienie treści SIWZ  Nr.GK.271.17.2012

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Pytania:

- Czy zamawiający pobierał będzie od Wykonawcy opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych?

Odp. Zamawiający  nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.

- W pozycji 215 przedmiaru robót istniej zapis: „ Przepompownia PS z betonu B-45, Dn 1200 mm, H= 3,75 m z pompami KSB o mocy 2,3 kW wraz z agregatem prądotwórczym. Przepompownia ścieków zaprojektowana została w drodze gminnej jako studnia z włazem żeliwnym typu D-400 typ ciężki przejazdowy”.

W pozycji 229 przedmiaru robót istniej zapis: „ Dostawa, podłączenie i sprawdzenie poprawności działania/zasilania z agregatu prądotwórczego 18 kVA ( mocy nominalnej) na podwoziu ruchomym.”

W opisie technologii przepompowni PS istniej zapis o wyposażeniu przepompowni PS w przewoźny agregat prądotwórczy.

W związku z powyższym czy należy w pozycji 215 wycenić agregat prądotwórczy czy tylko w pozycji 229? Czy wymagane są dwa agregaty prądotwórcze?

Odp. Wymagany jest jeden agregat prądotwórczy. Należy wycenić  w pozycji 229.

- W związku ze sprecyzowaniem przez Zamawiającego wymaganych długości w Wyjaśnieniach z dnia 11.09.2012 r., prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej wszystkich profili kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w szczególności w ul. Zielonej oraz górnej części ul. Wojska Polskiego.

Odp. Profile kanalizacji grawitacyjnej, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- Proszę o podanie wymaganej przez Zamawiającego długości gwarancji i rękojmi w miesiącach. Brak zapisu w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz we Wzorze Umowy.

Odp. W SIWZ w pkt. 5 Warunki dodatkowe  podany był wymagany okres gwarancji  minimum 36 miesięcy .Zamawiający  wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi.

Pozostała  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje  należy  traktować jako integralną  część specyfikacji istotnych

warunków  zamówienia.

Wójt Gminy Poraj

/-/  Łukasz Stachera