W odpowiedzi na zapytania ofertowe;

I . Ul. Szkolna i Partyzantów , Choroń

- w poz. 4 przedmiaru robót należy przyjąć głębokość frezowania 4 cm

- w przedmiarze uzupełniającym ujęto w poz. 1 ścinanie poboczy

- w przedmiarze uzupełniającym ujęto w poz.6 regulację studni teletechnicznych

- w przedmiarze uzupełniającym ujęto w poz.4i5 ujęto korytowanie pod wykonanie zjazdów umocnionych tłuczniem oraz korytowania pod ściek

- w przedmiarze uzupełniającym ujęto w poz.7-8  roboty zimne pod studnię chłonną , a w poz. 9-10 ujęto załadunek i odwóz gruntu

II. ul. Chorońska w Poraju

- należy przyjąć na parkingu kostkę szarą

- w przedmiarze uzupełniającym ujęto w poz.1 i 2 regulację pionową studni oraz wpustów ulicznych

- nie ma uzasadnienia dla ścinania poboczy gdyż ul. Chorońska posiada krawężniki na obramowaniu jezdni

III. SST dotyczące mas na podbudowę oraz warstwy ; ścieralną i wiążącą

Masy należy przyjąć dla ruchu KR-3

Dobór lepiszcza i kruszywa należy przyjąć zgodnie z  WT 2  2013

Wytyczne techniczne są dostępne na stronie GDDKiK