| CZĘŚĆ II. Wyposażenie pracowni budowlanej |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | wartość jednostkowa brutto | ilość | Specyfikacja przedmiotu zamówienia | wartość brutto |
| 1 | Betoniarka |  | 1 | Napięcie zasilające 230 V Obroty bębna 22 obr / min. Pojemność całkowita min. 200l. Pojemność robocza min. 150l. |  |
| 2 | Dalmierz laserowy |  | 1 | Zasięg pracy - linia lasera 25 metrów |  |
| 3 | Poziomica laserowa |  | 1 | Laser krzyżowy Dokładność (liniowy/rotacyjny): ± 0.5mm na 1m Zakres kompensacji samopoziomowania: ± 4° Zasięg roboczy: 10m. Ilość linii lasera: 2 klasa lasera: Class 1 długość wiązki lasera: 635nm Rodzaj baterii: 2xAA (1.5V) |  |
| 4 | Agregat tynkarski |  | 1 | 400 V, 3 fazy, 50 Hz Wydajność pompy: ok. 22 l/min Ciśnienie podawania: 30 bar Odległość podawania : do 50 m |  |
| 5 | Agregat malarski |  | 1 | Moc: 570 W Regulowana wydajność tłoczenia: 0–375 ml / min 2 prędkości turbiny Moc napylania: 130 W Długość przewodu powietrza: 3,5 m Pojemność pojemnika na farbę: 1800 ml + 800 ml |  |
| 6 | Spawarka elektryczna |  | 1 | zakres regulacji od 20 - 250A współczynnik mocy 0,93 napięcie 60V |  |
| 7 | Agregat prądotwórczy |  | 1 | Częstotliwość 50 Hz Napięcie wyjściowe 230V Moc nominalna 4 kW Moc Max./ Maks. 5 min. 4, 5 kW Prąd nominalny 16,7 A |  |
| 8 | Drabina malarska -8 szczebli |  | 2 | Drabina- 8 szczebli |  |
| 9 | Drabina wielofunkcyjna 3x14 szczebli |  | 1 | Drabina wielofunkcyjna 3x 14 szczebli |  |
| RAZEM |  |