| CZĘŚĆ I- Wyposażenie pracowni rękodzieła artystycznego |
| --- |
| CZĘŚĆ III. Wyposażenie pracowni stolarskiej |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | wartość jednostkowa brutto | ilość | Specyfikacja przedmiotu zamówienia | wartość brutto |
| 1 | Trak tarczowy(wielopiły) |  | 1 | minimalna długość ciętego materiału - 800 mm prędkość obrotowa wrzeciona - 2650 obr./min. prześwit poziomy (standard) - 500 mm prześwit pionowy (standard) - 150 mm grubość piłowanego materiału - 20-150 mm liczba pił tarczowych - do 10 szt.( w zależności od średnicy pił i mocy silnika głównego ) średnice pił -od 250 mm do 450 mm regulacja prędkości posuwu – bezstopniowa (falownik) 0-30m/min moc silnika napędu głównego – 18,5 KW ( 22-30 KW w opcji ) moc silnika posuwu – motoreduktor 1,1 KW dodatkowo : 2 komplety pił tarczowych oraz tuleje dystansowe. |  |
| 2 | Wyrzynarka do drewna |  | 2 | Parametry urządzenia: 720 W, 800-2800 obr./min. |  |
| 3 | Wkrętarki ręczne |  | 2 | Parametry urządzenia: 18V, wkrętarko-wiertarka, dwa biegi pracy, 1 bieg (0 - 400 obr./min) 2 bieg (0 - 1500 obr./min) Dodatkowe wyposażenie: 1.Walizka systemowa 2. 4 dodatkowe baterie Ładowarka do baterii Uchwyt boczny |  |
| 4 | Heblarka |  | 1 | Parametry urządzenia: min. 1 kW, obroty 8500/min. 2 noże strugarskie, zakres heblowania/strugania 0-2 mm, wysokość przelotu 6-120 mm |  |
| 5 | Polerka oscylacyjna |  | 1 | Parametry urządzenia: moc 600 W, max prędkość obrotowa 6000, szerokość płyty szlifierskiej 115 mm. |  |
| 6 | Pilarka tarczowa - ręczna |  | 1 | Parametry urządzenia: Typ zasilania: akumulatorowe Napięcie akumulatora: 18 V Pojemność akumulatora: 4,0 Ah Ilość akumulatorów: 2 szt. Typ akumulatora: Li-Ion Średnica tarczy: min.165 mm Prędkość obrotowa: min. 3700 rpm Walizka transportowa: tak Max głębokość cięcia: min. 57 mm Wyposażenie: 2 tarcze uniwersalne Prowadnica równoległa |  |
| 7 | Strug |  | 1 | Wydajność nominalna 710 W, moc wyjściowa 400W, regulowana głębokość strugania 0-2,6 mm, waga 2,6 kg, regulowana głębokość wręgowania 0-9 mm, prędkość obrotowa bez obciążania 16.500 min-1, długość 284mm, szerokość 163mm, wysokość 173 mm, szerokość strugania 82mm. |  |
| 8 | Szlifierki kątowe |  | 2 | Parametry urządzenia: fi 125, 1100 W, 125 mm, 11000 obr/min. Parametry urządzenia: fi 230mm, 2200W, 6600 obr/min. |  |
| 9 | Wiertarka „po zmianie” |  | 2 | Młotowiertarka o parametrach: Typ zasilania: akumulatorowe Napięcie: 18 V Pojemność akumulatora: 4,0 Ah Ilość akumulatorów: 2 szt. Typ akumulatora: Li-Ion Możliwość kucia: tak Energia udaru: 2 J Prędkość obrotowa: 1100 rpm Wyposażenie dodatkowe: Zestaw wierteł do betonu, metalu i drewna min. 250 elementów. |  |
| 10 | Pilarka spalinowa łańcuchowa |  | 1 | Parametry urządzenia: 3,8 KM, prowadnica 38cm, 1,5mm, "325". |  |
| 11 | Gwoździarka |  | 1 | waga 3,87 kg - ciśnienie robocze 5-7 bar - zużycie powietrza 1,9 litr/strzał - pojemność magazynka 250-300szt. gwoździ - długość gwoździ 38-80mm - średnica gwoździ 2,5-3,3mm |  |
| 12 | Zszywacz pneumatyczny |  | 1 | Ciśnienie pracy max 8,3 bar Długość gwoździ: 15 - 50mm Długość zszywek: 16 - 40mm |  |
| 13 | Kompresor |  | 1 | zbiornik: 100 litrów napięcie zasilania: 230v 50hz maksymalne ciśnienie: 10 bar moc silnika: 3,0kw = 4,0km wydajność teoretyczna: 320 l/min wydajność efektywna: 260 l/min obroty silnika: 1050rpm waga: 72 kg |  |
| 14 | Piła Ukośnica 260mm |  | 1 | Moc znamionowa: 1430 W, Prędkość obr. na biegu jałowym: 4300 obr./min, Średnica tarczy: 260 mm, Średnica otworu: 30 mm, Masa: 19,9 kg, |  |
| RAZEM |  |