| CZĘŚĆ IV. Wyposażenie pracowni ogrodniczej |
| --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość jednostkowa | Ilość | specyfikacja przedmiotu zamówienia | Wartość |
| 1 | Rozdrabniacz do gałęzi „po zmianie” |  | 1 | Silnik spalinowy min 11,7 KM Średnica gałęzi min 8 cm. Ilość noży zrębkujących 2 Ilość noży rozdrabniających 6 szt. Wydajność 5-6 m3/h Waga 140kg |  |
| 2 | Zakup kosiarki profesjonalnej traktorowej z przednim dekiem wraz z osprzętem tj. odśnieżarką, zamiatarką „po zmianie” |  | 1 | Kosiarka traktorowa z przednim agregatem, Silnik 4-suwowy, Moc urządzenia min 8,8 kW / 3200 obr/min., Napęd na 4 koła, przekładnia hydrostatyczna, regulowana elektrycznie wysokość koszenia, zaczep w standardzie, mechaniczny podnośnik agregatu, waga max 200 kg. Hydrauliczne wspomaganie kierownicy. Agregat koszący: szerokość koszenia 95 cm, dwa noże robocze z wymiennymi końcówkami, zakres regulacji wysokości koszenia 25 - 85 mm, możliwość pracy w dwóch trybach: wyrzutu tylnego i mulczowania Odśnieżarka wirnikowa do traktorka o szerokości roboczej 90 cm, Odśnieżarka wyposażona w regulację odległości i kierunku wyrzutu z pozycji operatora. Pług śnieżny o szerokości roboczej 120 cm, Spych wyposażony jest w regulację kąta pracy z pozycji operatora, Piaskarka do kosiarek-traktorowych o szerokości roboczej 100 cm, Pojemność min 120 litrów, ładowność min 50 kg. Przystawka przeznaczona do posypywania solą, piaskiem czy żwirem nawierzchni, sterowanie elektryczne z pozycji operatora. Szczotka zamiatająca, szerokość robocza (cm) 100, regulacja kąta zamiatania, średnica szczotki min. 45 cm, Szczotka ma całoroczne zastosowania Wertykulator do kosiarek-traktorowych o szerokości roboczej min 90 cm, Regulacja wysokości elektryczna Przyczepka o pojemności min. 180 litrów, Waga min. 25 kg |  |
| 3 | Kosiarka traktorowa z koszem |  | 1 | Moc urządzenia: 8,4 kW przy 2400 obr/min Pojemność kosza: 280 litrów Szerokość koszenia: 105 cm Regulowana wysokość koszenia 20 – 120 mm. |  |
| 4 | Kosa spalinowa |  | 3 | Silnik spalinowy 2 - suwowy Moc 2.8 KM Głowica żyłkowa / tarcza Uchwyt rękojeść Średnica rury 32 mm Waga 8.5 kg |  |
| 5 | Spalinowy odkurzacz / dmuchawa do liści |  | 1 | Moc silnika: 6.5 KM Szerokość robocza: 78 cm Prędkość powietrza: 45 m/s odkurzacza, 34 m/s dmuchawy |  |
| 6 | Kosiarka bijakowa |  | 1 | Moc silnika: 8.4 KM Pojemność (m3): 270 Rozruch: ręczny Biegi: 3 przód / 3 tył Waga: 150 kg Szerokość robocza: 60 cm |  |
| 7 | Pilarka spalinowa łańcuchowa „po zmianie” |  | 1 | Parametry urządzenia: 4,6 KM, prowadnica 40cm, 1,5mm,łańcuch 3/8 cala. |  |
| RAZEM |  |