Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Zakup sześciu toreb ratowniczych PSP R1 wyposażonych w szyny Kramera i deskę ortopedyczną oraz czterech defibrylatorów AED

Opis:

- Torby ratownicze PSP R1 wyposażone w szyny Kramera i deskę ortopedyczną – 6 szt.

Wyposażenie Torby ratowniczej wg standardu KSRG z lipca 2013 r. zgodne z Załącznikiem nr 3 „Minimalne standardy wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego” – wynikającym z dokumentu „Zasady organizacji ratownictwa medycznego     w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” – zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – wersja z lipca 2013 roku.

Torby winny posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych.

| Lp. | NAZWA WYPOSAŻENIA | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rurki ustno – gardłowe wielorazowe | Komplet 6 szt. |
| 2 | Jednorazowe rurki krtaniowe lub maski krtaniowe w różnych rozmiarach z uchwytem | Komplet 3 szt. |
| 3 | Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym | 3 szt. |
| 4 | Ssak mechaniczny/ręczny dla dorosłych i niemowląt. | 1 szt. |
| 5 | Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem. | 1 szt. |
| 6 | Worek samorozprężalny dla dzieci, o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem. | 1 szt. |
| 7 | Zestaw do tlenoterapii biernej. Maski tlenowe dla dorosłych i dzieci | 4 szt. |
| 8 | Przewód tlenowy o długości 10 m | 1 szt. |
| 9 | Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny (400 litrów tlenu przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN, napełnianie standard polski. | 1 szt. |
| 10 | Reduktor z szybkozłączem typu AGA, przepływ 0-25 l/min | 1 szt. |
| 11 | Nosze typu deska z pasami i stabilizacją głowy | 1 kpl. |
| 12 | Kołnierze szyjne z możliwością regulacji rozmiaru : 1/ kołnierz szyjny dla dorosłych - 2 szt. 2/ kołnierz szyjny pediatryczny – 1 szt. 3/ Kołnierze umieszczone w torbie transportowej. | 1 kpl. |
| 13 | Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie z przegrodami, umożliwiającej transport. 14 powleczonych Poroflexem szyn stanowiących komplet: 1500 x 120 mm - 2 szt. 1200 x 120 mm – 1szt. 1000 x 100 mm – 1szt. 900 x 120 mm – 2 szt. 800 x 120 mm – 1szt. 800 x 100 mm – 1szt. 700 x 70 mm - 2 szt. 600 x 70 mm - 2 szt. 250 x 50 mm – 2 szt. | 1 kpl. |
| 14 | Opatrunki (opatrywanie oparzeń): - na twarz 30×40cm, 2 szt. - wymiar 10×10cm, 1 szt. - wymiar 20×45cm, 4 szt. | 1 komplet |
| 15 | Folia izotermiczna - koc ratunkowy srebrno-złoty, wymiary 210x160cm, | 5 szt. |
| 16 | Zestaw opatrunkowy (w osobnej torbie-apteczce): opatrunek osobisty wodoszczelny typu "W", 2 szt. kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm, 10 szt. gaza opatrunkowa 1 m2, 5 szt. gaza opatrunkowa 1/2 m2, 2 szt. gaza opatrunkowa 1/4 m2, 5 szt. opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm, 4 szt. opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm, 8 szt. chusta trójkątna, 4 szt. (2 bawełniane i 2 wiskozowe) bandaż elastyczny o szer. 10 cm, 3 szt. bandaż elastyczny o szer. 12 cm, 3 szt. siatka opatrunkowa nr. 2, 1 szt. siatka opatrunkowa nr. 3, 1 szt. siatka opatrunkowa nr. 6, 3 szt. przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m, 1 szt. przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m, 2 szt. żel schładzający w butelce 120 ml, 2 szt. | 1 komplet |
| 17 | Opatrunek wentylowy (zastawkowy) do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej. | 2 szt. |
| 18 | Opaska zaciskowa (taktyczna) z możliwością zapisania czasu i możliwością założenia jedną ręką | 2 szt. |
| 19 | Aparat do płukania oka z bocznym odpływem | 1 szt. |
| 20 | Rękawiczki ochronne nitrylowe – 5 par | 1 kpl. |
| 21 | Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała | 2 szt. |
| 22 | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne | 2 szt. |
| 23 | Okulary ochronne, bezbarwne, odporne na zarysowania – 2 pary | 1 kpl. |
| 24 | NaCl 0,9% w pojemniku plastikowym 250 ml | 2 szt. |
| 25 | NaCl 0,9% w pojemniku plastikowym 10 ml | 5 szt. |
| 26 | Płyn do dezynfekcji rąk poj. 250 ml | 1 szt. |
| 27 | Nożyczki ratownicze atraumatyczne 19 cm | 1 szt. |
| 28 | Folia do przykrywania zwłok | 3 szt. |
| 29 | Torba transportowa PSP R1 1/ wymiary: długość min. 65cm, max 80 cm.; szerokość 35cm (+/- 5 cm.); wysokość 35 cm (+/- 5 cm) 2/ wykonanie z materiału typu CORDURA lub równorzędnego. | 1 szt. |

- Defibrylatory AED – 4 szt.:

Defibrylator kliniczny ze stopniem ochrony ip55 w skrzyni transportowej zwiększającej stopień ochrony do ip67, wyposażony w klucz pediatryczny, zestaw szkoleniowy (elektrody+mata) i dodatkowe elektrody kliniczne.

  - Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia ma być prowadzony przez jednoznaczne i stanowcze polecenia głosowe w języku polskim.

  - Wyposażony w wbudowany metronom wspomagający akustycznie tempo prowadzonego masażu serca podczas resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

  - Urządzenie wyposażone we wskaźniki głosowe, informujące o kolejnych etapach pracy urządzenia.

  - Bateria jednorazowa – okres żywotności baterii min. 4 lata lub 200 wyładowań.

  - Min. 5-letnia gwarancja na urządzenie w zakresie poprawności funkcjonowania.