Zał. Nr 1 Do Siwz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA

DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2019-2021 do 30.04.2021

1. Wstęp.
Zimowe utrzymanie dróg /ZUD/ są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:
- przygotowanie materiału i sprzętu,
- usuwanie śniegu i naboju lodowego z dróg,
- likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających oraz środków chemicznych.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dla robót i prac przygotowawczych prowadzonych w ramach ZUD.
I standard zimowego utrzymania dróg:
- odśnieżanie dróg o nawierzchni asfaltowej łączących zwarte zabudowy z drogami
powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi oraz łączące ważne punkty na terenie gminy
w tym obiekty użyteczności publicznej, oraz szkoły.
II standard zimowego utrzymania dróg gminnych:
- odśnieżanie dróg o nawierzchni asfaltowej – drogi osiedlowe o zwartej zabudowie
mieszkaniowej.

III standard zimowego utrzymania dróg gminnych:
- odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni gruntowej stanowiące dojazdy do
poszczególnych domów oraz gospodarstw zlokalizowanych na terenach Leśnych
i pustkowiach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót i prac w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych zgodnie z ustalonymi standardami.

1.3. Wymagania ogólne i jakość robót.
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest wykonawca świadczący usługę.

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego.

2.1. Przygotowanie sprzętu.
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu dwóch godzin od chwili podjęcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze. Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe. Pojazdy samochodowe lub ciągniki rolnicze używane do wykonania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczania śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej samochodowej umieszczony na kabinie pojazdu zgodnie z warunkami wynikającymi
z ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym/Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515
z późn. zm./ oraz rozporządzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.04.1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów, oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Piaskarki powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej samochodowej umieszczony z tyłu na piaskarce.

2.2. Wymagania sprzętowe.
Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne
z napędem na jedną oś, lub więcej osi i wzmocnionej ramie, która powinna umożliwić zamocowanie do niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien umożliwić długotrwałą pracę w niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika.
Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciw śnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie. Połączenie pługa
z nośnikami powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy użyć rozsypywarek dających gwarancję rozsypania materiałów uszorstniających w ilości od 50-150g/m2.

2.3. Materiały do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości.
Do zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej stosuje się materiały uszarstniające, materiały chemiczne – sól/chlorek sodowy/sól drogowa. Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości w zależności od panujących warunków pogodowych.
Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca.

2.4. Wymagania w stosunku do operatora sprzętu.
Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługi sprzętu i zasad prowadzenia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.
Przed przystąpieniem do pracy operator powinien dokonać oględzin pojazdu i sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość jego działania. Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Wszystkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu, jak i użytkowników dróg należy niezwłoczne usunąć. Należy dokonać terminowo obsługi technicznej sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obsługi.
W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika. Należy w sposób ciągły obserwować sprzęt, zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad prawa o ruchu drogowym.

3. Odśnieżanie dróg.
Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielący jezdnię, parkingi, skrzyżowania z innymi drogami. Do odśnieżania dróg używa się pojazdów samochodowych, ciągników, równiarek, spycharek oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do w/w prac. Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają
z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

4. Zwalczanie i zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości.
Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Zapobieganie gołoledzi i szronu należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniża się, spadła do+1 stopnia C na nawierzchni drogi zalega warstwa wody lub mokrego śniegu bądź nawierzchnia jest wilgotna.
Usuwanie lodowicy polega na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody, zanim temperatura powietrza spadnie poniżej O stopni C.
Uszorstnienie ubitego śniegu należy dokonywać kruszywem w ilości do 100 g/m2 jednorazowo, posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów.

5. Przekazywanie meldunku.
Wykonawca robót przystępuje do wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg na telefoniczne powiadomienie przez upoważnione osoby. Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg Wykonawca jest zobowiązany do podawania szczegółowych meldunków o stanie dróg. Zobowiązany jest również do zapewnienia operatorom sprzętu całodobowego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Pojazdy powinny być wyposażone w kamery video do rejestrowania obrazu wykonanej usługi, rejestrator video powinien określać datę i godzinę wykonania usługi. Kamerę wideo należy zamontować w ten sposób, aby rejestrowała obraz wykonanych robót za pługiem lub rozrzutnikiem piachu. Zarejestrowany obraz wykonanych robót z datą i godziną będzie pomocny przy rozstrzyganiu przypadków spornych co do zakresu wykonanej usługi.

6. Zasady odbioru usługi.
Odbiorem objęta jest usługa wykonywana na podstawie zapisów w kartach drogowych lub potwierdzeniu wykonanych prac przez osoby upoważnione z odrębnym odnotowaniem odśnieżania dróg oraz zwalczania śliskości.
Zamawiający będzie przeprowadzać wyrywkową kontrolę wykonania usługi.

Załącznik Nr 2 do SIWZ – wg miejscowości

Ewidencja ulic w m. Poraj

| Lp | Nazwa ulicy | Długość mb | Rodzaj nawierzchni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Piłsudskiego | 780 | asfalt |  |
| 2. | Bema | 200 | asfalt |  |
| 3. | Orzeszkowej | 240 | asfalt |  |
| 4. | Chorońska | 860 | tłuczeń |  |
| 5. | Cicha | 170 | trylinka |  |
| 6. | Cmentarna | 160 | asfalt |  |
| 7. | Fabryczna | 300 | asfalt |  |
| 8. | Kochanowskiego | 220 | kostka |  |
| 9. | Górnicza | 740 | asfalt |  |
| 10. | Jasna | 640 | asfalt |  |
| 11. | Jastrzębska | 720 | Asfalt |  |
| 12. | F. Chopina | 250 | asfalt - kostka |  |
| 13. | Kolejowa | 1320 | asfalt |  |
| 14. | Kosmiczna | 190 | asfalt |  |
| 15. | Kościelna | 560 | asfalt |  |
| 16. | Księżycowa | 120 | asfalt |  |
| 17. | Piotra Skargi | 220 | asfalt |  |
| 18. | Krótka | 140 | asfalt |  |
| 19. | Leśna | 480 | asfalt |  |
| 20. | Armii Krajowej | 1220 | asfalt |  |
| 21. | Nadrzeczna | 740 | asfalt |  |
| 22. | Ogrodowa | 620 | asfalt |  |
| 23. | Okrężna | 210 | asfalt |  |
| 24. | Poprzeczna | 130 | asfalt |  |
| 25. | Południowa | 180 | asfalt |  |
| 26. | Północna | 400 | asfalt |  |
| 27. | Okulickiego | 420 | asfalt |  |
| 28. | Słoneczna | 520 | asfalt |  |
| 29. | Sosnowa | 420 | asfalt |  |
| 30. | Spokojna | 210 | asfalt |  |
| 31. | 3- go Maja | 1690 | asfalt |  |
| 32. | Wesoła | 520 | asfalt |  |
| 33. | Wschodnia | 200 | asfalt |  |
| 34. | Zielona | 1500 | asfalt |  |
| 35. | Mickiewicza | 1330 | asfalt |  |
| 36. | Rudziana | 260 | gruntowa |  |
| 37. | Graniczna | 460 | asfalt |  |
| 38. | Mała | 100 | asfalt |  |
| 39. | Polna | 300 | asfalt |  |
| 40. | Grzybowa | 200 | asfalt |  |
| 41. | Kopalniana | 400 | asfalt |  |
| 42. | Norwida | 150 | asfalt |  |
| 43. | Słowackiego | 150 | asfalt |  |
| 44. | Sienkiewicza | 150 | asfalt |  |
| 45. | Strażacka | 150 | asfalt |  |
| 46. | Dąbrowskiego | 270 | asfalt-kostka |  |
| 47. | Zachodnia | 200 | asfalt |  |
| 48. | Mokra | 150 | asfalt |  |
| 49. | Dębowa | 150 | asfalt |  |
| 50. | Miła | 170 | asfalt |  |
| 51. | Łąkowa | 750 | kostka |  |
| 52. | Sadowa | 320 | asfalt |  |
| 53. | Brzozowa | 220 | asfalt |  |
| 54. | Nowa | 200 | asfalt |  |
| 55. | Sportowa | 300 | asfalt |  |
| 56. | Piaskowa | 200 | asfalt |  |

ŁĄCZNIE : 23 870 mb

Ewidencja ulic w m. Choroń

| Lp | Nazwa ulicy | Długość mb | Rodzaj nawierzchni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Browarna | 700 | gruntowa |  |
| 2. | Partyzantów | 2100 | asfalt |  |
| 3. | Górska | 420 | kostka |  |
| 5. | Nowa | 260 | asfalt |  |
| 6. | Leśna | 750 | asfalt |  |
| 7. | Ludowa | 680 | gruntowa |  |
| 8. | Koziegłowska | 360 | asfalt-kostka |  |
| 9. | Poprzeczna | 100 | gruntowa |  |
| 10. | Cmentarna | 650 | asfalt |  |
| 11. | Zielona | 400 | asfalt |  |
| 12. | Szkolna | 490 | asfalt |  |
| 13. | Poległych | 550 | gruntowa |  |
| 14. | Źródlana | 210 | kostka |  |
| 15. | Studzienna | 80 | gruntowa |  |
| 16. | Piwniczna | 250 | kostka |  |
| 17. | Smużna | 420 | asfalt |  |
| 18. | Krzywa | 310 | asfalt-gruntowa |  |
| 19. | Piaskowa | 310 | gruntowa |  |

ŁĄCZNIE: 9 040 mb

Ewidencja ulic w m. Jastrząb

| Lp | Nazwa ulicy | Długość mb | Rodzaj nawierzchni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 19- go Stycznia | 2180 | asfalt |  |
| 2. | Porajska | 400 | asfalt |  |
| 3. | Krótka | 100 | gruntowa |  |
| 4. | Wojska Polskiego | 1200 | asfalt |  |
| 5. | Leśna | 590 | gruntowa |  |
| 6. | Stawowa | 580 | gruntowa |  |
| 7. | Mickiewicza | 1300 | asfalt |  |
| 8. | Polna | 790 | asfalt-gruntowa |  |
| 9. | Zielona | 570 | asfalt |  |
| 10. | Nadrzeczna | 680 | gruntowa |  |
| 11. | Osińska | 500 | gruntowa |  |
| 12. | Kopalniana | 500 | gruntowa |  |

ŁĄCZNIE: 9 390 mb

| Lp | Miejscowość | Długość dróg mb | Rodzaj nawierzchni dróg | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gęzyn, Gęzyn Pustkowie | 4 500 | asfalt |  |
| 2. | Kuźnica , Kuźnica Folwark | 8 200 | asfalt |  |

ŁĄCZNIE: 12 700 mb

Ewidencja ulic w m. Żarki- Letnisko (Dzierżno)

| Lp | Nazwa ulicy | Długość mb | Rodzaj nawierzchni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Grunwaldzka | 1100 | trylinka |  |
| 2. | Szkolna | 920 | asfalt |  |
| 3. | Wiejska | 650 | gruntowa |  |
| 4. | Widna | 270 | gruntowa |  |
| 5. | Zdrowa | 220 | asfalt |  |
| 6. | P.C.K. | 800 | gruntowa |  |
| 7. | Sąsiedzka | 800 | gruntowa |  |
| 8. | Brzozowa | 650 | gruntowa |  |
| 9. | Sportowa | 600 | gruntowa |  |
| 10. | Długa | 1600 | gruntowa |  |
| 11. | Hr. S. Raczyńskiej | 700 | asfalt |  |
| 12. | Ogrodowa | 250 | asfalt |  |
| 13. | Leśna | 360 | gruntowa |  |
| 14. | Nadrzeczna | 600 | asfalt |  |
| 15. | Kąpielowa | 150 | asfalt |  |
| 16. | Bagienna | 360 | gruntowa |  |
| 17. | Miła | 350 | gruntowa |  |
| 18. | Cicha | 990 | asfalt |  |
| 19. | Jasna | 720 | asfalt |  |
| 20. | Słoneczna | 740 | asfalt |  |
| 21. | Lipowa | 460 | gruntowa |  |
| 22. | Sosnowa | 450 | gruntowa |  |
| 23. | Zielona | 1200 | asfalt |  |
| 24. | Nałęczowska | 400 | asfalt |  |
| 25. | Górna | 360 | gruntowa |  |
| 26. | Dolna | 120 | gruntowa |  |
| 27. | Kopernika | 850 | gruntowa |  |
| 28. | Spokojna | 600 | asfalt |  |
| 29. | Broniewskiego | 300 | gruntowa |  |
| 30. | Tuwima | 200 | gruntowa |  |
| 31. | Staffa | 250 | gruntowa |  |
| 32. | Parkowa | 150 | gruntowa |  |
| 33. | Wrzosowa | 400 | gruntowa |  |
| 34. | Jodłowa | 450 | gruntowa |  |
| 35. | Świerkowa | 600 | gruntowa |  |
| 36. | Łączna | 140 | gruntowa |  |
| 37. | Akacjowa | 350 | asfalt |  |
| 38. | Grzybowa | 1460 | gruntowa |  |
| 39. | Masłońska | 811 | gruntowa |  |
| 40. | W. Szymańskiego | 416 | gruntowa |  |
| 41. | Księżycowa | 195 | asfalt |  |
| 42. | Wczasowa | 264 | gruntowa |  |
| 43. | Orzechowa | 306 | gruntowa |  |

ŁĄCZNIE: 23 562 mb

| Lp | Miejscowość | Długość dróg mb | Rodzaj nawierzchni dróg | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Żarki- Letnisko ( Dzierżno) | 9 215 |  |  |
| - ul. Żurawia - ul. Letniskowa - ul. Dębowa - ul. Podleśna - ul. Wesoła - ul. Graniczna - ul. Okrężna - ul. Krótka - ul. Skrajna - ul. Boczna | 435 | gruntowa |  |
|  | 970 | asfalt |  |
|  | 318 | gruntowa |  |
|  | 2300 | gruntowa |  |
|  | 2223 | gruntowa |  |
|  | 830 | gruntowa |  |
|  | 624 | gruntowa |  |
|  | 280 | gruntowa |  |
|  | 185 | gruntowa |  |
|  | 1050 | gruntowa |  |

ŁĄCZNIE: 9 215 mb

Ewidencja ulic w m. Masłońskie

| Lp | Nazwa ulicy | Długość mb | Rodzaj nawierzchni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Świerkowa | 450 | asfalt-gruntowa |  |
| 2. | Jurajska | 1920 | asfalt+ grunt |  |
| 3. | Sportowa | 720 | asfalt |  |
| 4. | Nadrzeczna | 2200 | gruntowa |  |
| 5. | Modrzewiowa | 750 | gruntowa |  |
| 6. | Klonowa | 800 | gruntowa |  |
| 7. | Topolowa | 450 | gruntowa |  |
| 8. | Wrzosowa | 300 | gruntowa |  |
| 9. | Słoneczna | 450 | gruntowa |  |
| 10. | Letniskowa | 350 | gruntowa |  |

ŁĄCZNIE: 8390 mb

W/w zestawienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień

Załącznik nr 3 do SIWZ

………………………………………..

/  pieczątka oferenta /

Formularz Ofertowy

na wykonanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj

w sezonie zimowym   2019/ 2021

w trybie przetargu nieograniczonego

# Dane dotyczące oferenta

Nazwa ............................................................................................................

Siedziba ..........................................................................................................

Nr telefonu/faksu ............................................................................................

Nr NIP ..........................................................................................................

Nr regon .........................................................................................................

Wykonawca zgodnie z art. 104 – 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) jest (zaznaczyć właściwy kwadrat x):

- Mikro przedsiębiorcą

- małym przedsiębiorcą

- średnim przedsiębiorcą

# Dane dotyczące Zamawiającego

## Gmina Poraj

ul.Jasna 21

42 – 360 Poraj

tel. (034) 3145-251

fax (034) 3145-006

1.Koszt zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie  2019 – 2021 ( 30.04.) oferujemy po  następujących cenach jednostkowych :

Rejon I

| L.p. | Opis kryteriów oceny | Cena Netto | VAT | Cena Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za 1 godz. odśnieżania drogi |  |  |  |
| 2. | Cena za 1 godz. odsieżania i posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
| 3 | Cena za 1 godz. Posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

Rejon II

| L.p. | Opis kryteriów oceny | Cena Netto | VAT | Cena Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za 1 godz. odśnieżania drogi |  |  |  |
| 2. | Cena za 1 godz. odsieżania i posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
| 3 | Cena za 1 godz. Posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

Rejon III

| L.p. | Opis kryteriów oceny | Cena Netto | VAT | Cena Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za 1 godz. odśnieżania drogi |  |  |  |
| 2. | Cena za 1 godz. odsieżania i posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
| 3. | Cena za 1 godz. Posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

Rejon IV

| L.p. | Opis kryteriów oceny | Cena Netto | VAT | Cena Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za 1 godz. odśnieżania drogi |  |  |  |
| 2. | Cena za 1 godz. odsieżania i posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
| 3. | Cena za 1 godz. Posypywania z materiałem drogi |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

- Termin płatności faktury wynosi …………………………dni – kryterium oceny ofert WAGA 10.

- Zobowiązuję się do rozpoczęcia akcji zima w czasie ………… minut od momentu wezwania przez wyznaczoną osobę – kryterium czas reakcji WAGA 30

- Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

  - akceptujemy projekt umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania oferty,

  - zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

  - Informujemy, że wybór naszej oferty

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego **

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:**

4. Oświadczamy ,że przedstawiony w ofercie sprzęt techniczny będący w naszej dyspozycji lub którym będziemy dysponować jest sprawny i zapewnia właściwe wykonanie usługi  a także możliwość usuwania zatorów śnieżnych.

5. Oświadczamy, że materiały używane do posypywania  dróg są zgodne z obowiązującymi normami w tym zakresie-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie  rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. Nr. 230, poz.1960).

.     6. Oświadczamy ,że zapewniamy ciągłą łączność telefoniczną .

7.W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia

umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

……………..data …………………..

______________________________

(imię  i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferent

niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Gmina Poraj

ul. Jasna 21

42-360 Poraj

GK.271.2.2019

Wykonawca/-cy:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres siedziby)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj

w sezonie zimowym  2019-2021

oświadczam/my, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 2019 r.

…………………………………………

(podpis i pieczątka uprawnionej osoby/-ób)

Oświadczam/-my, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… ust.……. pkt ..….….…. ustawy Pzp (podać mającą ewentualne zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam/my, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy środki naprawcze mające na celu wykazanie mojej/naszej rzetelności i na tej podstawie przedstawiam/my następujące dowody:

……………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. 2019 r.

…………………………………………

(podpis i pieczątka uprawnionej osoby/-ób)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INNEGO PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA NA PODSTAWIE ART. 22a USTAWY:

Oświadczam/-my, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, prowadzonego przez GMINĘ PORAJ, tj.:

……………………………………………………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres siedziby, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………………….2019 r.

…………………………………………

(podpis i pieczątka uprawnionej osoby/-ób

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………………….2019 r.

Załącznik nr 5

GK.271.2.2019

Zamawiający:

Gmina Poraj

ul. Jasna 21

42-360 Poraj

Wykonawca/cy:

……………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres siedziby)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn,

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj

w sezonie zimowym 2019-2021

oświadczam/my, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu”.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2019 r.

…………………………………………

(podpis i pieczątka uprawnionej osoby/-ób)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POWOŁANIEM SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTÓW NA PODSTAWIE ART. 22a USTAWY:

Oświadczam/my, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu” polegam/my na zasobach następującego/ych innego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………..………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

w następującym zakresie: ……………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2019 r.

…………………………………………

(podpis i pieczątka uprawnionej osoby/-ób)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 2019 r.

…………………………………………

(podpis i pieczątka uprawnionej osoby/-ób)

#### Załącznik nr 6

- GK.271.2.2019

Zamawiający:

Gmina Poraj

ul. Jasna 21

42-360 Poraj

Wykonawca:

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy

O przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, składane na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj

w sezonie zimowym 2019-2021

oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego:

- nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej*, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2015 poz. 184, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z żadnym z tych wykonawców.

- należę/należymy do grupy kapitałowej*, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2015 poz.184, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z następującymi wykonawcami:        * niepotrzebne skreślić

Uwaga:Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

…………….……. (miejscowość),dnia ………….…….

…………………………………………

Podpis

-

- Załącznik Nr  7 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

W Y K A Z   W Y K O N A N Y C H   U S Ł U G

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj

w sezonie zimowym  2019-2021

Oświadczam/my, że wykonaliśmy następujące usługi :

| Lp. | Nazwa i adres odbiorcy | Wykaz usług | Data realizacji rozpoczęcia/ zakończenia | wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dowody  potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W przypadku gdy wykonawca świadczył usługi na rzecz Gminy Poraj nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń o których mowa powyżej.

............................, dn. ……………	                 .

...........................................

/Podpis i pieczęć Wykonawy

lub uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

załącznik nr 8 do SIWZ

Pieczęć wnioskodawcy

WYKAZ  SPRZĘTU

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj

w sezonie zimowym 2019/2021

niezbędnego do wykonywania zamówienia, jakim dysponuje/będzie dysponował  Wykonawca :

|  | LP | Nazwa sprzętu (rodzaj sprzętu) | Liczba jednostek (ilość, rok produkcji) | Forma własności (własne czy dzierżawione) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował, do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia tego sprzętu na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

............................, dn. ……………………….

.........................................................

/Podpis i pieczęć Wykonawcy

lub uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr.9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj

w sezonie zimowym 2019/2021

oświadczam/y,

że, osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom

odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

..................................dnia............................

......................................................................

(podpis . podpisy)

(pieczątka imienna . pieczątki imienne)

Załącznik nr 10 do SIWZ

/ pieczęć firmowa /

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj

w sezonie zimowym 2019/2021

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Data:

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

Zał. nr. 11

UMOWA PROJEKT

Zawarta w dniu  ………. pomiędzy  Gminą Poraj  42-360  Poraj ul. Jasna 21 posiadającą Regon 000545194 , NIP-577-10-21-735 reprezentowaną przez Wójta Gminy  Katarzynę  Kaźmierczak  zwaną w dalszej  treści umowy Zamawiający

a

Firmą :………………………………………………………………………………….. działającą  na podstawie …………………….. z dnia …………  NIP- ………………….. Regon -…………………..  , zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą  reprezentowanym przez :

1………………………………………………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1.

- Zamawiający  powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Poraj w sezonie zimowym 2019 -2021 – zał  Nr. 1 i 2

Zakres prac obejmuje :

- odśnieżanie dróg gminnych – całej szerokości jezdni, skrzyżowań , rozjazdów,   wysepek przystankowych, placów gminnych  a  także zasp nawianych na drogi z pól. Przy odśnieżaniu skrzyżowań należy zwrócić uwagę na usunięcie śniegu z całego skrzyżowania (środka również) oraz w razie konieczności wywóz nadmiaru śniegu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z zał. Nr. 1

-  likwidację śliskości zimowej – poprzez   posypywanie dróg piaskiem z  30% dodatkiem soli ( głównie  skrzyżowań i stromych podjazdów, wysepek przystankowych, placów gminnych). Mieszankę piaskowo-solną do posypywania zabezpiecza sam Wykonawca i  do obowiązków  Wykonawcy należeć będzie odpowiednie przechowywanie materiału, zapobiegające jego zawilgoceniu i zamarzaniu.

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych ma na celu likwidacje zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu i mróz wg standardu określonego w załączniku do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. U. MTiG Nr 10, poz.20).

- Do posypywania dróg gminnych celem usunięcia śliskości Wykonawca zapewnieni własny materiał wraz z załadunkiem.

4.  Odśnieżanie i posypywanie realizowane będzie  poprzez użycie sprzętu mechanicznego.
5. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg będą  świadczone w zależności od

występujących  warunków atmosferycznych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji załączonego  wykazu dróg objętych zimowym utrzymaniem  dróg

§ 2.

1. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych

(mieszanka piaskowo – solna 30 %)  przy użyciu posiadanego sprzętu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zimowego utrzymania dróg i placów gminnych     wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

§ 3.

  - Wykonawca przygotuje dla realizacji umowy następujący sprzęt :

a) ……………..

b) ……………..

Powyższa ilość jednostek jest bezwzględnie wymagana przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru sposobu wykonywanych usług.

§ 4.

Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg gminnych w należytym stanie,

b)  w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu godziny podjąć akcje odśnieżania i posypywania na drogach  gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania,

c)  całkowitej likwidacji skutków pogorszenia warunków atmosferycznych na drogach 
 w ciągu 8 godzin od zaprzestania opadów,

d)  zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg celem usunięcia śliskości tj. mieszankę piaskowo –  solną 30 %.

e) bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za   utrzymanie dróg  gminnych

f) Wykonawca zapewni  całodobowy  kontakt –  łączność dla Zamawiającego

g) ciągle utrzymanie dróg gminnych przez cały sezon zimowy

f) Pojazdy powinny być wyposażone w kamery video do rejestrowania obrazu wykonanej usługi, rejestrator video powinien określać datę i godzinę wykonania usługi. Kamerę video należy zamontować w  ten sposób ,aby  rejestrowała obraz wykonanych robót za pługiem  lub rozrzutnikiem piachu.

§ 5.

Wykonawca wykonywać będzie usługi określone umową w czasie od dnia podpisania umowy do dnia  30.04.2021 roku

§ 6.

- Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy, o której mowa w  § 1 ust.1 wynagrodzenie ryczałtowe  ustala się następująco :

Brutto ………..(słownie :………………………)

Netto  ……………..

VAT ………………

- Ceny jednostkowe podane w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi a przede wszystkim : koszty związane z utrzymaniem sprzętu przeznaczonego do  wykonywania usługi, koszty materiału uszorstniającego służącego do posypywania, jego załadunku i składowania, koszty ubezpieczenia ,

koszty utrzymania pracownika itp.)

3. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdów do dróg gminnych drogami:       wojewódzkimi , powiatowymi.

4.  Wykonawca w okresie obowiązania umowy gwarantuje niezmienność cen, o  których jest mowa w ust. 1 nawet w razie wzrostu czynników cenotwórczych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb uzależnionych od warunków atmosferycznych.

- Dopuszcza się możliwość realizacji faktur częściowych nie częściej niż jeden raz na miesiąc z zastrzeżeniem, że pierwsza faktura wynikająca z realizacji przedmiotu zamówienia będzie płatna w styczniu 2020 roku. Podstawą wystawienia faktury są raporty z wykonania usługi potwierdzające zrealizowany zakres prac.

7.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu ….. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7.

- Stały nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawować będzie  upoważniony przez Wójta pracownik .

- Zrealizowany zakres prac objętych umową Wykonawca będzie dokumentował kartami z wykonania usługi, które będą na bieżąco potwierdzane przez sołtysa  danej miejscowości  lub pracownika Urzędu Gminy  - Pan Paweł Przystalski

- Zrealizowany zakres prac Wykonawca potwierdzi nie później niż następnego dnia.

- Przedstawiciele Zamawiającego będą dokonywać kontroli wykonywanych usług. 
O stwierdzonych nieprawidłowościach będą powiadamiać niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 8.

Przedłużający się brak skuteczności w należytym wykonaniu usług o których mowa 
     w niniejszej umowie spowodowany:

- przeznaczeniem mniejszej ilości sprzętu w stosunku do zamówionej,

- nieefektywnym wykorzystaniem jego czasu pracy,

- wykonywaniem (w tym samym czasie) usług sprzętem przeznaczonym dla

Zamawiającego na innych drogach nie będących w zarządzie Zamawiającego,

może być podstawą do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty komisyjnego potwierdzenia nieprawidłowości.

§ 9.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu skierowanego do pracy, a także za jego właściwe oznakowane.  W przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej realizację usługi Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu zastępczego w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na skutek nienależytego wykonania bądź niewykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie  szkody wyrządzone  wskutek świadczonych usług.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- W przypadku  gdy przedmiot  zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców , Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za usługi przez nich wykonywane.

§ 10.

1..Za nie wykonanie lub wykonanie z opóźnieniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

1) Opóźnienia w rozpoczęciu wykonania usługi  po upływie 8 godzin– w wysokości  100,00  zł za każdą godzinę opóźnienia.

2)Niepodjęcie  wykonania przedmiotu umowy  w wysokości  200,00 zł

3)Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości  5000,00

4)Strony zastrzegają sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości i rzeczywiście poniesionej szkody.

2. Zamawiającemu  przysługuje prawo  do natychmiastowego odstąpienia od umowy gdy:

1)Wykonawca nie rozpoczął wykonywania odśnieżania bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania  Zamawiającego  złożonego na piśmie.

2)Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób odmienny od opisanego w umowie

3)Wykonawca przerwał  wykonywanie usługi odśnieżania i przerwa ta trwa dłużej niż jeden dzień

3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający 1)Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie określonym w  niniejszej umowie .

§ 11.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku  do treści oferty w formie aneksu do umowy w zakresie :

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

    - wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w SIWZ, wystąpienia innych okoliczności niezależnych od wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.

    - zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

    - sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne

    - wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania bieżących zmian w zakresie łącznej wielkości zamówienia dla danej części lub jej przesunięć pomiędzy poszczególnymi częściami zamówienia. Łączna kwota po dokonanych zmianach lub przesunięciach nie może jednak przekroczyć szacunkowej wartości zamówienia.

    - Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT;

    - Zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.;

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego);

  - zmiana danych teleadresowych.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie usług podwykonawcom za zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być dłuższy niż 3 dni.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- W przypadku zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w  SIWZ.

§ 13

- Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące w ramach przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, następujące czynności:  pełnienie funkcji kierowcy pojazdów i urządzeń są zatrudnione na umowę o pracę.

- Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć określone przez Zamawiającego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania niniejszej umowy – osób wykonujących w ramach umowy czynności o których mowa w §13 ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dowodów/dokumentów to potwierdzających. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w §13 ust 1 niniejszej umowy przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy do okazania dowodów/dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę dowodów/dokumentów o których mowa w §13 ust 2 niniejszej umowy w terminach określonych §13 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowie o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w §11 ust. 1e niniejszej umowy, a także może być podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22§1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną, celem przeprowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli w tym zakresie.

- Wymogi o których mowa w §13  niniejszej umowy wynikają z zapisów art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

§ 14

- Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się na własny koszt od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia jak też zmiana tych warunków podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnione kserokopie stosownych umów ubezpieczeniowych w terminie 15 dni od daty zawarcia niniejszej umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Kserokopie umów, o których mowa w ust. 3 po dostarczeniu przez Wykonawcę będą stanowić załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi pracami w ramach realizacji przedmiotu umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 16

Spory, które wynikają z niniejszej umowy, rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

dwa  egz. dla Zamawiającego i  jeden egz. dla  Wykonawcy.

W załączeniu :

- wykaz dróg

- oferta wykonawcy

- Specyfikacja techniczna dot. Zimowego utrzymania dróg

ZAMAWIAJĄCY :                                                              WYKONAWCA:

# Footnotes

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.